## Slide 1
ADSガイドラインの安全性評価のプロセスについて
1. A-SPICEとは
A-SPICEのプロセスモデルは３つのサイクルプロセスカテゴリーと８つのプロセス群で構成される
4.0規格を
基に記載
供給プロセス群
(SPL)
システムエンジニアリングプロセス群(SYS)
SWエンジニアリングプロセス群(SWE)
HWエンジニアリングプロセス群(HWE)
妥当性確認プロセス群
（VAL）
機械学習エンジニア
リングプロセス群
(MLE)
取得プロセス群
(ACQ)
支援プロセス群(SUP)
SUP.1
品質保証
SUP.8
構成管理
SUP.9
問題解決管理
SUP.10
変更依頼管理
SUP.11
機械学習データ管理
再利用プロセス群(REU)
REU.2
製品の再利用管理
管理プロセス群(MAN)
MAN.3
プロジェクト管理
MAN.5
リスク管理
MAN.6
測定
VAL.1
妥当性確認
MLE.1
機械学習要求分析
MLE.2
機械学習アーキテクチャ
MLE.3
機械学習トレーニング
MLE.4
機械学習モデルテスト
プロセス改善プロセス群(PIM)
PIM.2
プロセス改善
主要ライフサイクルプロセスカテゴリ
支援ライフサイクルカテゴリ
組織ライフサイクルカテゴリ
SYS.2
システム要件分析
SYS.1
要求抽出
SYS.3
システムアーキテクチャ設計
SYS.4
システム統合及び統合テスト
SYS.5
システム適合性確認テスト
SPL.2
製品リリース
ACQ.4
サプライヤ監視
SWE.1
SW要求分析
SWE.2
SWアーキテクチャ設計
SWE.3
SW詳細設計及びユニット構築
SWE.6
SW検証
SWE.5
SWコンポーネント
検証及び統合検証
SWE.4
SWユニット検証
HWE.1
HW要求分析
HWE.2
HW設計
HWE.4
HW要求に対する検証
HWE.3
HW設計に対する検証
図：A-SPICEのプロセスモデル

## Slide 2
ADSガイドラインの安全性評価のプロセスについて
1. A-SPICEとは
カテゴリ | カテゴリ | プロセス | 概要
主要ライフサイクルプロセスカテゴリ | システムエンジニアリング プロセス群(SYS) | SYS.1 要求抽出 | 製品／サービスのライフサイクルを通じて変化する利害関係者のニーズ及び要求を収集、分析、及び追跡し、合意された要求の集合を確立
 |  | SYS.2 システム要件分析 | 利害関係者要求と一貫性があり、構造化及び分析されたシステム要求の集合を確立
 |  | SYS.3 システムアーキテクチャ設計 | システム要求と一貫性があり、静的及び動的な側面を包括している分析済のシステムアーキテクチャを確立
 |  | SYS.4 システム統合及び統合テスト | システムエレメントを統合し、統合されたシステムエレメントがシステムアーキテクチャと一貫性を持つことを検証
 |  | SYS.5 システム検証 | システムが検証され、システム要求と一貫性を持つことを保証
 | SWエンジニア リングプロセス群(SWE) | SWE.1 SW要求分析 | システム要求及びシステムアーキテクチャと一貫性があり、構造化及び分析されたソフトウェア要求の集合を確立
 | SWエンジニア リングプロセス群(SWE) | SWE.2 SWアーキテクチャ設計 | ソフトウェア要求と一貫性があり、静的及び動的な側面を包括している分析済のソフトウェアアーキテクチャを確立
 |  | SWE.3 SW詳細設計 及びユニット構築 | ソフトウェアアーキテクチャと一貫性があり、静的及び動的な側面を包括しているソフトウェア詳細設計を確立し、ソフトウェア詳細設計と一貫性のあるソフトウェアユニットを構築
 |  | SWE.4 SWユニット検証 | ソフトウェアユニットがソフトウェア詳細設計と一貫性を持つことを検証
 |  | SWE.5 SWコンポーネント 検証及び統合検証 | ソフトウェアコンポーネントがソフトウェアアーキテクチャ設計と一貫性を持つことを検証し、ソフトウェアエレメントを統合し、統合されたソフトウェアエレメントがソフトウェアアーキテクチャ 及びソフトウェア詳細設計と一貫性を持つことを検証
 |  | SWE.6 SW検証 | ソフトウェア検証プロセスの目的は、統合されたソフトウェアが検証され、ソフトウェア要求と一貫性を持つことを保証
 | HWエンジニア リングプロセス群(HWE) | HWE.1 HW要求分析 | システム要求及びシステムアーキテクチャ設計と一貫性があり、構造化及び分析されたハードウェア要求の集合を確立
 |  | HWE.2 HW設計 | ハードウェア要求と一貫性があり、製造に適した、動的な側面を包括している分析済の設計を提供し、生産関連のデータを導き出す
 |  | HWE.3 HW設計に対する検証 | ハードウェア設計へ遵守しているという証拠を提供するために、生産データに適合したハードウェアが検証されることを保証
 |  | HWE.4 HW要求に対する検証 | ハードウェア全体が検証され、ハードウェア要求と一貫性を持つことを保証
 | 機械学習エンジニアリング プロセス群(MLE) | MLE.1 機械学習要求分析 | 機械学習関連のソフトウェア要求をML 要求の集合に詳細化
 | 機械学習エンジニアリングプロセス群(MLE) | MLE.2 機械学習アーキテクチャ | トレーニング及びデプロイを支援し、ML 要求と一貫性のあるML アーキテクチャを確立し、定義された基準に対してML アーキテクチャを評価
 |  | MLE.3 機械学習トレーニング | 定義されたML 要求を満足するようにML モデルを最適化
 |  | MLE.4 機械学習モデルテスト | トレーニング済のML モデル及びデプロイ用のML モデルがML 要求に遵守していることを保証
 | 妥当性確認プロセス群（VAL） | VAL.1 妥当性確認 | エンドユーザーとの直接のやりとりを可能にする最終製品が、その運用対象環境において意図された使用上の期待事項を満足しているという証拠を提供
 | 取得プロセス群(ACQ) | ACQ.4 サプライヤ監視 | 契約に基づく外部のサプライヤー企業の実施状況を、合意されたコミットメントに照らして追跡、評価
 | 供給プロセス群(SPL) | SPL.2 製品リリース | 対象顧客への製品のリリースを制御
組織ライフサイクルカテゴリ | 支援プロセス群(SUP) | SUP.1 品質保証 | 作業成果物及びプロセスが定義された基準を遵守しており、不適合事項が解決され、さらに予防されていることを、独立的かつ客観的に保証
 |  | SUP.8 構成管理 | 関連する構成品目及びベースラインの完整性を確立し、維持し、影響を受ける関係者で利用可能にする
 |  | SUP.9 問題解決管理 | 問題が識別され、記録され、分析され、かつ問題の解決が管理され、制御されることを保証
 |  | SUP.10 変更依頼管理 | 変更依頼が記録され、分析され、追跡され、承認され、実装されることを保証
 |  | SUP.11 機械学習データ管理 | 機械学習（ML）データを定義し、それをML データ要求と整合させ、ML データのインテグリティ及び品質を維持し、影響を受ける関係者で利用可能にする
支援ライフサイクルカテゴリ | 管理プロセス群(MAN) | MAN.3 プロジェクト管理 | プロジェクトの要求及び制約内で、プロジェクトが製品を開発するために必要な活動を識別し、制御し、リソースを確立
 |  | MAN.5 リスク管理 | プロセス関連リスク及び製品関連リスクを定期的に識別し、分析し、対応し、監視する
 |  | MAN.6 測定 | 組織及びプロジェクトにおける開発結果及び実装されたプロセスに関するデータを収集し、分析し、プロセスの効果的な管理を支援
 | プロセス改善プロセス群(PIM) | PIM.2 プロセス改善 | プロセスの使用を通して組織の有効性及び効率性を継続的に改善し、プロセスと事業ニーズの整合性を保証
 | 再利用プロセス群(REU) | REU.2 製品の再利用管理 | 再利用される作業成果物が再利用対象となるコンテキストに対して分析され、検証され、承認されることを保証
4.0規格を
基に記載
表：A-SPICEのプロセス概要

## Slide 3
カテゴリ | カテゴリ | プロセス | W/P
主要ライフサイクルプロセスカテゴリ | システムエンジニアリング プロセス群(SYS) | SYS.1 要求抽出 | ・(利害関係者要求の変更の)分析結果 ・(利害関係者との)情報伝達の証拠 ・要求(定義) ・要求の属性(要求の構造化及びリリース範囲の定義)
 |  | SYS.2 システム要件分析 | ・要求 ・要求の属性(要求の構造化及びリリース範囲の定義) ・(運用環境におけるシステム要求の正確性及び技術的実現可能性の)分析結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 |  | SYS.3 システムアーキテクチャ設計 | ・システムアーキテクチャ ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠 ・(システムアーキテクチャ)分析結果 ・特殊特性(安全性、または製品の公的規則への遵守性、適合性、機能、性能 もしくはさらなる加工に影響を与える可能性のある製品特性または生産工程パラメーター)
 |  | SYS.4 システム統合及び統合テスト | ・検証手段 ・統合順序の指示 ・検証測定データ ・検証手段選定一式 ・検証結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠 ・統合されたシステム
 |  | SYS.5 システム検証 | ・検証手段 ・検証測定データ ・検証手段選定一式 ・検証結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 | SWエンジニア リングプロセス群(SWE) | SWE.1 SW要求分析 | ・SW要求 ・要求の属性(要求の構造化と優先順位の付与) ・(運用環境におけるSW要求の影響の)分析結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
カテゴリ | カテゴリ | プロセス | W/P
主要ライフサイクルプロセスカテゴリ | SWエンジニア リングプロセス群(SWE) | SWE.2 SWアーキテクチャ設計 | ・SWアーキテクチャ ・(定義された基準に対するSWアーキテクチャの)分析結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 |  | SWE.3 SW詳細設計 及びユニット構築 | ・SW詳細設計 ・SWユニット ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 |  | SWE.4 SWユニット検証 | ・検証手段 ・検証測定データ ・検証手段選定一式 ・検証結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 |  | SWE.5 SWコンポーネント 検証及び統合検証 | ・検証手段 ・検証測定データ ・検証手段選定一式 ・検証結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠 ・SWコンポーネント ・統合されたSW
 |  | SWE.6 SW検証 | ・検証手段 ・検証測定データ ・検証手段選定一式 ・検証結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 | 妥当性確認プロセス群 （VAL） | VAL.1 妥当性確認 | ・妥当性手段 ・妥当性手段選定一式 ・妥当性結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
1. A-SPICEとは【参考】
4.0規格を
基に記載
SmartAPの安全性評価 - ADSガイドラインの推奨フレームワーク上での位置付け -
表：A-SPICEの成果物

## Slide 4
カテゴリ | カテゴリ | プロセス | W/P
主要ライフサイクルプロセスカテゴリ | HWエンジニア リングプロセス群(HWE) | HWE.1 HW要求分析 | ・HW要求 ・要求の属性(要求の構造化と優先順位の付与) ・(運用環境におけるHW要求の正確性及び技術的実現可能性の)分析結果 ・(関係者への)情報伝達の証拠 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠
 |  | HWE.2 HW設計 | ・HWアーキテクチャ ・HW詳細設計 ・(HWアーキテクチャ及びHW詳細設計の)分析結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・特殊特性(安全性、または製品の公的規則への遵守性、適合性、機能、性能 もしくはさらなる加工に影響を与える可能性のある製品特性または生産工程パラメーター) ・(関係者への)情報伝達の証拠 ・HW回路図 ・HW部品表 ・HWレイアウト ・HW生産データ ・HWエレメントインタフェース
 |  | HWE.3 HW設計に対する検証 | ・検証手段 ・検証測定データ ・検証手段選定一式 ・検証結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 |  | HWE.4 HW要求に対する検証 | ・検証手段 ・検証測定データ ・検証手段選定一式 ・検証結果 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 | 機械学習エンジニアリングプロセス群(MLE) | MLE.1 機械学習要求分析 | ・(機械学習)要求 ・要求の属性(要求の構造化と優先順位の付与) ・(運用環境におけるki機械学習要求の正確性及び技術的実現可能性の)分析結果 ・(関係者への)情報伝達の証拠 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠
カテゴリ | カテゴリ | プロセス | W/P
主要ライフサイクルプロセスカテゴリ | 機械学習エンジニアリングプロセス群(MLE) | MLE.2 機械学習アーキテクチャ | ・機械学習アーキテクチャ ・パイパーパラメータ ・分析結果(アーキテクチャエレメント評価の実施) ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 |  | MLE.3 機械学習トレーニング | ・機械学習トレーニング及びバリデーションのアプローチ ・機械学習データセット ・トレーニング済みの機械学習モデル ・パイパーパラメータ ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 |  | MLE.4 機械学習モデルテスト | ・機械学習テストのアプローチ ・機械学習データセット ・機械学習テスト結果 ・デプロイ用の機械学習モデル ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・(関係者への)情報伝達の証拠
 | 取得プロセス群(ACQ) | ACQ.4 サプライヤ監視 | ・コミットメント/合意 ・情報伝達の証拠 ・会議支援の証拠 ・変更依頼 ・進捗ステータス ・レビューの証拠 ・是正措置 ・(サプライヤの実施状況の監視に関わる)分析結果
 | 供給プロセス群 (SPL) | SPL.2 製品リリース | ・リリースノート ・製品リリースパッケージ ・納入の証拠 ・製品リリースの承認 ・製品リリース基準
4.0規格を
基に記載
SmartAPの安全性評価 - ADSガイドラインの推奨フレームワーク上での位置付け -
1. A-SPICEとは【参考】
表：A-SPICEの成果物

## Slide 5
カテゴリ | カテゴリ | プロセス | W/
支援ライフサイクルカテゴリ | 支援プロセス群 (SUP) | SUP.1 品質保証 | ・組織体制 ・(適切なレベルの管理層への不適合事項の)エスカレーション経路 ・品質基準 ・(関係者への)情報伝達の証拠 ・品質適合性の証拠 ・レビューの証拠 ・是正措置
 |  | SUP.8 構成管理 | ・構成品目(作業成果物)選定基準 ・構成品目(作業成果物)一覧 ・構成管理システム ・ベースライン(定義され、かつ整合された読み取り専用の情報の集合で あり、影響を受ける関係者のためのインプット情報としての役目を持つ) ・変更履歴 ・構成ステータス ・一貫性の証拠 ・バックアップ及び復旧の仕組みの情報
 |  | SUP.9 問題解決管理 | ・問題 ・問題分析の証拠 ・問題のステータス
 |  | SUP.10 変更依頼管理 | ・変更分析基準 ・変更依頼 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠
 |  | SUP.11 機械学習データ管理 | ・機械学習データ管理システム ・機械学習データの品質アプローチ ・機械学習データ ・(関係者への)情報伝達の証拠
組織ライフ サイクルカテゴリ | 再利用プロセス群(REU) | REU.2 製品の再利用管理 | ・ドメインアーキテクチャ(移植性,相互運用性, 制限の定義) ・再利用候補 ・情報伝達の証拠 ・再利用分析の証拠(移植性,相互運用性, 制限の定義) ・認定の証拠(検証されていること)
カテゴリ | カテゴリ | プロセス | W/P
組織ライフサイクルカテゴリ | 管理プロセス群 (MAN) | MAN.3 プロジェクト管理 | ・作業範囲 ・実現可能性分析 ・作業パッケージ ・(関係者への)情報伝達の証拠 ・変更依頼 ・一貫性(トレーサビリティ)の証拠 ・是正措置 ・(プロジェクト内の窓口、ならびに他のプロジェクト及び 組織部門との窓口への)エスカレーション経路 ・スケジュール ・利害関係車グループ一覧 ・プロジェクトのステータス
 |  | MAN.5 リスク管理 | ・(リスクの)分析結果 ・リスクのステータス ・リスク対策 ・是正措置
 |  | MAN.6 測定 | ・ベンチマークデータ(メトリクス(定義された情報ニーズに合致する定量的 または定性的な測定可能な指標)が客観的根拠のため使用されている) ・顧客満足度データ(メトリクスが客観的根拠のため使用されている) ・プロセス実施情報 ・測定結果 ・(達成状況を評価するための情報ニーズの)分析結果
 | プロセス改善 プロセス群(PIM) | PIM.2 プロセス改善 | ・コミットメント/合意(リソースを提供し改善策を持続するための合意) ・トレーニング資料(改善目標が識別され、結果として生じるプロセスへの 変更が定義され知識が伝達される) ・プロセスメトリクス(プロセス実装の効果の監視) ・プロセス記述 ・情報伝達の証拠 ・変更依頼(組織の内部または外部環境から生じる課題が、 改善の機会として識別され、変革の理由として正当化されている) ・(プロセス)分析結果 ・アセスメント／監査報告書 ・改善の機会 ・プロセスリポジトリ(プロセス記述と改善目標を含む)
4.0規格を
基に記載
SmartAPの安全性評価 - ADSガイドラインの推奨フレームワーク上での位置付け -
1. A-SPICEとは【参考】
表：A-SPICEの成果物