## Slide 1: Guidelines and recommendations for ADS safety requirements, assessments and test methods to inform regulatory development
規制の策定に情報を提供するADS の安全性要件、評価、試験方法に関する指針と推奨事項

## Slide 2
目次
Section1 導入
Section2 スコープと目的
Section3 用語とその定義
Section4 ADSの安全要件、評価および検証の概要
Section5 審査、安全性評価、メーカのシステムに関する文書
Section6 ADSの動的運転タスク性能要件
Section7 ユーザとADSの安全なインタラクションの要件
Section8 使用中の監視と報告
Annex1 ADS安全要件の作成の背景
Annex2 適切な検証ピラーへのDDT とユーザ要件の基準
Annex3 検証可能な性能基準を導くアプローチ
Annex4 交通シナリオ
Annex5 シュミレーションと信頼性評価
Annex6 トラック試験と実世界での試験
Annex7 ISMRと安全要件のマトリクス
Annex8 ISMR報告テンプレート
Annex9 使用中の監視を効果的に実施するための推奨事項
Annex10 今後の活動におけるさらなる議論

## Slide 3
Section 1 導入
Section1 導入
Section2 スコープと目的
Section3 用語とその定義
Section4 ADSの安全要件、評価および検証の概要
Section5 審査、安全性評価、メーカのシステムに関する文書
Section6 ADSの動的運転タスク性能要件
Section7 ユーザとADSの安全なインタラクションの要件
Section8 使用中の監視と報告
Annex1 ADS安全要件の作成の背景
Annex2 適切な検証ピラーへのDDT とユーザ要件の基準
Annex3 検証可能な性能基準を導くアプローチ
Annex4 交通シナリオ
Annex5 シュミレーションと信頼性評価
Annex6 トラック試験と実世界での試験
Annex7 ISMRと安全要件のマトリクス
Annex8 ISMR報告テンプレート
Annex9 使用中の監視を効果的に実施するための推奨事項
Annex10 今後の活動におけるさらなる議論

## Slide 4
Section 1 導入
自動運転プログラムを推進するワーキンググループとその活動 | 
ワーキンググループ | 活動
Section1では、WP.29傘下の自動運転プログラムを推進するワーキンググループとADSガイドライン作成に関わるそれらの活動を述べる
ADSガイドライン：
「規制の策定に情報を提供するADS の安全性要件、
評価、試験方法に関する指針と推奨事項」
WP.29は、FRAV / VMADの活動として以下を指示した
WP29
高度道路交通システムインフォーマルワーキンググループ(ITS/AD)
自動車両試験特別部門(TFAV)
<サブグループ>
・物理証明試験と審査
・実世界での試運転
<インフォーマルワーキンググループ>
・ 管理された環境;
・ OEMプロセスの審査;
・ シミュレーションと仮想テスト;
・ 現実世界状況;
自動運転車とコネクテッドカーに関するワーキンググループ（GRVA）
①自動運転車の機能的要件 (FRAV)
②自動運転の検証方法 (VMAD)
③サイバセキュリティと無線通信でのソフトウェア更新 (CS/OTA)
④自動運転のためのイベントデータレコーダー/データストレージシステム (EDR/DSSAD)
WG | 活動 | 検討事項
①FRAV | ADS 安全要件に関する WP.29指針の提案 | システムの安全性
 |  | フェイルセーフ対応
 |  | HMI/運転者の情報
 |  | 物体とイベントの検出と対応(OEDR)
 |  | 運行設計領域(ODD)
②VMAD | マルチピラーアプローチに基づくADSの新しい評価と試験方法に関するWP29指針の提案 | フェイルセーフ対応
 |  | HMI/運転者の情報
 |  | 物体とイベントの検出と対応(OEDR)
 |  | 運行設計領域(ODD)
 |  | システム安全性の検証
WP.29の指示で、FRAV/VMADにより2024年発行されたADSガイドラインが本書である
参考）FDAV (a Framework Document on Automated/Autonomous Vehicle)
WP.29より統合ADS
ガイドライン作成指示

## Slide 5
Section2 スコープと目的
Section1 導入
Section2 スコープと目的
Section3 用語とその定義
Section4 ADSの安全要件、評価および検証の概要
Section5 審査、安全性評価、メーカのシステムに関する文書
Section6 ADSの動的運転タスク性能要件
Section7 ユーザとADSの安全なインタラクションの要件
Section8 使用中の監視と報告
Annex1 ADS安全要件の作成の背景
Annex2 適切な検証ピラーへのDDT とユーザ要件の基準
Annex3 検証可能な性能基準を導くアプローチ
Annex4 交通シナリオ
Annex5 シュミレーションと信頼性評価
Annex6 トラック試験と実世界での試験
Annex7 ISMRと安全要件のマトリクス
Annex8 ISMR報告テンプレート
Annex9 使用中の監視を効果的に実施するための推奨事項
Annex10 今後の活動におけるさらなる議論

## Slide 6
■目的 :
FRAV / VMADへの要求を満たす文書を交付すること
■スコープ :
ADS車両に適用可能な「安全要件」と「評価方法」を確立するための推奨事項を提案すること
・「安全要件」の確立について
ADS構成の多様性に対処する、ハイレベル要件を確立して適用する枠組みを提案
・「評価方法」の確立について
ODDの多様性に対処する、包括的かつ効率的に検証するためのマルチピラーアプローチを提案
Section 2 スコープと目的
審査と設計上の
安全性評価
シミュレーション
/シュミレーション
トラック試験
(Track testing)
実世界での試験
使用中の監視と
報告(ISMR)
図１：マルチピラーアプローチ
Section2では、本ガイドラインの目的とスコープについて述べる
本ガイドラインはADSの「安全要件」と「評価方法」を確立するため推奨事項を提案するものである

## Slide 7
Section3 用語とその定義
Section1 導入
Section2 スコープと目的
Section3 用語とその定義
Section4 ADSの安全要件、評価および検証の概要
Section5 審査、安全性評価、メーカのシステムに関する文書
Section6 ADSの動的運転タスク性能要件
Section7 ユーザとADSの安全なインタラクションの要件
Section8 使用中の監視と報告
Annex1 ADS安全要件の作成の背景
Annex2 適切な検証ピラーへのDDT とユーザ要件の基準
Annex3 検証可能な性能基準を導くアプローチ
Annex4 交通シナリオ
Annex5 シュミレーションと信頼性評価
Annex6 トラック試験と実世界での試験
Annex7 ISMRと安全要件のマトリクス
Annex8 ISMR報告テンプレート
Annex9 使用中の監視を効果的に実施するための推奨事項
Annex10 今後の活動におけるさらなる議論

## Slide 8
抽象化 | モデルまたはシュレーションで表現されるソースまたは参照対象システムの関連側面を選択するプロセス
自動運転システム(ADS) | DDT全体を持続的に実行できる車両のハードウェアとソフトウェア
ADSフィーチャ | ODD内で使用するために特別に設計されたADSのアプリケーション
(ADS)ファンクション | DDTの特定の部分を実行するように設計されたADSハードウェアとソフトウェア機能
ADS車両 | ADSを搭載した車両
動作性能 | ADSフィーチャのODD内で車両を操作するための、そのフィーチャが期待される検証可能な能力
クローズドループテスト | ループ内のADSハードウェア、ソフトウェア、またはその他の要素の動作がシミュレーション内の他のオブジェクトの動作に影響を与える環境でのテスト
オープンループテスト | ループ内のADSハードウェア、ソフトウェア、またはその他の要素の動作がシミュレーション内の他のオブジェクトの動作に影響を与えない環境でのテスト
確率的 | 確率変数または関連変数を伴う、または含むプロセス
運転者 | 特定の車両のDDTかつ/またはDDT縮退運転の一部またはすべてをリアルタイムで実行する人間のユーザ
Section 3 用語と定義

## Slide 9
動的運転タスク (DDT) | 車両操作するために必要なリアルタイムのオペレーショナルとタクティカルファンクション。 ADS動作中は、DDTは常に全てADSによって実行される。 オペレーショナルとタクティカルファンクションは、感知と認識、計画と決定、制御に分けられる。 | 
 | 感知と認識 | (a)物体とイベントの検出、認識、分類による運転環境の監視
 |  | (b)他の車両と道路利用者、道路とその設備、車両の走行環境内の物体と関連する環境条件の認識
 |  | (c)ADSフィーチャのODD境界の感知
 |  | (d)位置認識
 | 計画と決定 | (a)他の道路ユーザの行動予測
 |  | (b)応答準備
 |  | (c)操作計画
 | 制御 | (a)物体とイベントへの対応の実施
 |  | (b)車両の横方向の運動制御
 |  | (c)車両の縦方向の運動制御
 |  | (d)照明と信号による視認性の向上
Section 3 用語と定義

## Slide 10
ストラジックファンクション※ | ADSによる実行のためのコマンド、指示、またはガイダンスを発令する能力
タクティカルファンクション※ | 車両環境を認識し、車両とその動作の視認性を含む操作のリアルタイムの計画、決定と実行を制御する能力
オペレーショナルファンクション※ | 車両のリアルタイムの動きを制御する機能
エッジケース | ODD内で発生する可能性のある低頻度の出来事を意味し、そのような状況や状態に遭遇した場合、 深刻な結果が生じるの可能性があるため、特に設計上の注意を払う必要がある
ADS縮退運転応答 | 車両を最小限のリスク状態に置くための、システム起因のADSの非開始、またはADSによって制御される手順
縮退運転ユーザ | ADS縮退運転応答に従ってDDTを実行するように指定されたユーザ
リスク最小状態(MRC) | 衝突リスクを低減する車両の安定した停止状態
モデル | システム、エンティティ、現象、またはプロセスの説明、または表現
モデルキャリブレーション | 対象との一致性を改善するために、モデル内の数値パラメータまたはモデリングパラメータを調整するプロセス
モデルパラメータ | 実世界から推測される数値であり、システムの機能性を特徴づけるのに使用される
事象 | ADS車両を取り巻く安全に関わる出来事を示す
危険でない事象 | ADSの安全性に影響を与えた、または影響を与えた可能性があるが、衝突や重大なインシデントには至らなかった、動作の中断、欠陥、故障、またはその他の状況
危険な事象 | 事象のうち、次のクライテリアの少なくとも1つを満たす事象:
 | (a)少なくとも1人が、車両に乗車しているか、またはイベントに巻き込まれた結果、医師の診察を必要とする怪我を負ったか、死亡した場合
 | (b)ADS車両、他の車両、または静止物体が一定の閾値を超える物理的損傷を受けた場合
 | (c)イベントに巻き込まれた車両のエアバッグが発動する
Section 3 用語と定義
※Annex1に定義の詳細あり

## Slide 11
運行設計領域 (ODD) | ADSフィーチャが動くように設計された特定の運行環境
ODD外 | (a)ADSフィーチャの使用に対して定義された制限を超えた1つ以上のODD条件の存在、かつ/または
 | (b)ADSフィーチャのODD条件を満たすために必要な1つ以上の条件が存在しない
その他の道路ユーザ(ORU) | 公的にアクセス可能な道路インフラを利用するあらゆるエンティティ
優先車両 | 特定のファンクションを実行している間、道路交通法に基づく免除、認可、かつ/または通行権の対象となる車両
実証場と試験トラック | 公共の交通に対して閉鎖され、センサー刺激かつ/またはダミーデバイスの使用等を介して、ADSかつ/またはADS車両の性能を物理的に評価できるように設計された施設
リアルタイム | プロセスまたはイベントが発生する実際の時間
交通安全担当者 | 交通の誘導、交通法の執行、道路の維持/建設、かつ/または交通事故への対応に従事する人間
安全事例 | ADSが特定の環境における特定のアプリケーションに対して不当なリスクを抱えていない、または今後も不当なリスクがないという、説得力があり、理解しやすく、有効な事例を提供する一連の証拠によって裏付けられた構造化された議論
安全コンセプト | ODDに関連するあらゆる動作条件において、ADS車両のユーザや他ユーザに不当な安全リスクが及ばないようADSが動作するように、ADSに組み込まれた対策の説明
センサー刺激 | 要素の評価に必要な結果を得るために、人工的に生成された信号を提供してテスト対象の要素をトリガーする技術
シミュレーション | 現実世界のプロセスまたはシステムの動作を長期間にわたって模倣すること
シミュレーションツールチェーン | ADSの検証をサポートするために使用されるシミュレーションツールの組み合わせ
テストケース仕様 | テストの準備のためにテスターが何をしなければならないかの詳細な仕様
テスト方法 | テストを実行することによってADSに関する知識を一貫して導き出すための構造化されたアプローチ
Section 3 用語と定義

## Slide 12
交通シナリオ | 特定の走行中に発生する可能性のある一連の運転状況の説明
基準シナリオ | 通常、または予想可能な、物体／物体の挙動／道路状況を表す交通シナリオ
危険シナリオ | 異常、または予期できない、物体／物体の挙動／道路状況を表す交通シナリオ
故障シナリオ | DDT全体を実行するADSの能力を損なうシステム故障を表す交通シナリオ
ファンクショナルシナリオ | 状況とそれに対応する要素を自然言語、非専門用語で最高レベルの抽象化で記述した基本的な交通シナリオ
抽象シナリオ | ファンクショナルシナリオから派生した、シナリオの形式的で宣言的な記述を意味する抽象レベルの仕様により、関係(原因と結果)の効率的な記述に焦点を当てながら、シナリオの関連側面を強調する
論理シナリオ | 対応するファンクショナルシナリオの各要素の値の範囲または確率分布を含めるために、より低い抽象レベルで精緻化されるシナリオ
具体シナリオ | 対応する論理シナリオで定義され得る連続範囲から各要素に対して特定の値が選択されるシナリオ
複合シナリオ | 多数の他ユーザ、低確立の道路インフラ、または異常な地理的/環境的条件が関与する1つ以上の状況を含むシナリオ
システム起因のADSの非開始 | ADSによって、車両ユーザへのDDT実行の移動を開始する手順
ユーザ起因のADSの非開始 | ユーザによって、車両ユーザへのDDT実行の移動を開始する手順
(ADS)ユーザ | ADS車両の人間のユーザ
（ADS車両の）耐用年数 | ADS車両がADSの作動状態に関わらず公道を走行できる作動状態にある期間
Section 3 用語と定義

## Slide 13
シミュレーションモデルの検証˙ | ツールの使用目的の観点から、シミュレーションモデルが現実世界をどの程度正確に表現しているかを判断するプロセス
シミュレーションモデルの検証 | シミュレーションモデルまたは仮想テストツールが、その概念モデル、数学的モデル、またはその他の構造に詳述されている要件と仕様にどの程度準拠しているかを判断するプロセス
シュミレーション | 1つ以上のシミュレーションモデルを使用してシステムをテストするプロセス
Driver-In-the-Loop(DIL) | 運転者が仮想環境内で操作と通信できるようにするコンポーネントを備えた運転シミュレーターを意味し、ヒューマンオートメーションインタラクション設計の評価に使用される
Hardware-In-the-Loop(HIL) | シミュレーション環境に接続された入力と出力を備えたソフトウェアを実行する特定の車両サブシステムのハードウェアを意味し、センサー、アクチュエーター、かつ/または機械コンポーネントを複製し、すべての最終システムが統合される前の電子制御ユニット(ECU)のI/Oを接続する
Model-In-the-Loop(MIL) | 専用のハードウェアを必要とせずに迅速なアルゴリズム開発を可能にする、汎用コンピューティングシステム上で実行される高レベルの抽象化ソフトウェアフレームワーク
Software-In-the-Loop(SIL) | アルゴリズム等の実行可能コード、コントローラーストラテジ全体、または完全なソフトウェア実装が汎用コンピューティングシステム上のモデリング環境内で評価される方法論
Vehicle-In-the-Loop(VIL) | 実世界のテストと同じレベルで車両テストベッドまたは試験トラック上の物理的なADS車両のダイナミクスを評価するための、現実世界と仮想環境の融合
Section 3 用語と定義

## Slide 14
Section4 ADSの安全要件、評価および検証の概要
Section1 導入
Section2 スコープと目的
Section3 用語とその定義
Section4 ADSの安全要件、評価および検証の概要
Section5 審査、安全性評価、メーカのシステムに関する文書
Section6 ADSの動的運転タスク性能要件
Section7 ユーザとADSの安全なインタラクションの要件
Section8 使用中の監視と報告
Annex1 ADS安全要件の作成の背景
Annex2 適切な検証ピラーへのDDT とユーザ要件の基準
Annex3 検証可能な性能基準を導くアプローチ
Annex4 交通シナリオ
Annex5 シュミレーションと信頼性評価
Annex6 トラック試験と実世界での試験
Annex7 ISMRと安全要件のマトリクス
Annex8 ISMR報告テンプレート
Annex9 使用中の監視を効果的に実施するための推奨事項
Annex10 今後の活動におけるさらなる議論

## Slide 15
交通シナリオ |  |  |  | 安全要件
分類 | 道路状況 | 他の振る舞い | 自の振る舞い | 
基準シナリオ | 高確率で遭遇 | 高確率で遭遇 | 正常な動作 | 自の振る舞いが動作要件と一致すること
危険シナリオ | 低確率で遭遇 リスクが高い | 低確率で遭遇 リスクが高い | リスクを最小にする動作 | リスクを最小にするための、衝突を回避または緩和する自の振る舞いが正当である（交通規則に対する遵守性）と判断されること
故障シナリオ | ー | ー | システム故障に対応し、 リスクを最小にする動作 | ドライバに操作を戻すか、車両を安全な停止状態に置くこと
＜交通シナリオ開発フレームワークの概要＞
Section 4 ADSの安全要件、評価と検証の概要
◾️4.1 ADS要件
交通シナリオ開発フレームワークを通じて体系的に要件を確立する
Section4では、ADSの安全要件と評価の概要について述べる
4.1 ADS要件
4.2 ADS評価
4.2.1 審査
4.2.2 試験方法
4.2.3 ODD枠組み
4.2.4 使用中の監視と報告(ISMR)
交通シナリオフレームワークにより、ADS要件を体系的に確立

## Slide 16
◾️ 4.2 ADS評価
交通シナリオをシナリオカタログに統合して、マルチピラーアプローチにより包括的かつ効率的に検証することを推奨する
Section 4 ADSの安全要件、評価および検証の概要
図２：安全要件、ODD 分析、シナリオ生成および検証のためのピラーの関係
要件
メーカの安全管理システム
実世界での試験
ODD
トラック試験
シュミレーション
ADSの安全性評価
試験環境
の評価
使用中の監視と
報告（ISMR)
シナリオ
動作性能
シナリオ生成
アプローチ
マルチピラーアプローチを用いて包括的かつ効率的な検証を実施
審査
試験方法
ODD枠組み

## Slide 17
◾️ 4.2 ADS評価
交通シナリオをシナリオカタログに統合して、マルチピラーアプローチにより包括的かつ効率的に検証することを推奨する
Section 4 ADSの安全要件、評価および検証の概要
図２：安全要件、ODD 分析、シナリオ生成および検証のためのピラーの関係
要件
メーカの安全管理システム
ODD
トラック試験
シュミレーション
ADSの安全性評価
試験環境
の評価
使用中の監視と
報告(ISMR)
シナリオ
動作性能
シナリオ生成
アプローチ
マルチピラーアプローチを用いて包括的かつ効率的な検証を実施
審査
試験方法
ODD枠組み
Section1 導入
Section2 スコープと目的
Section3 用語とその定義
Section4 ADSの安全要件、評価および検証の概要
Section5 審査、安全性評価、メーカのシステムに関する文書
Section6 ADSの動的運転タスク性能要件
Section7 ユーザとADSの安全なインタラクションの要件
Section8 使用中の監視と報告
Annex1 ADS安全要件の作成の背景
Annex2 適切な検証ピラーへのDDT とユーザ要件の基準
Annex3 検証可能な性能基準を導くアプローチ
Annex4 交通シナリオ
Annex5 シュミレーションと信頼性評価
Annex6 トラック試験と実世界での試験
Annex7 ISMRと安全要件のマトリクス
Annex8 ISMR報告テンプレート
Annex9 使用中の監視を効果的に実施するための推奨事項
Annex10 今後の活動におけるさらなる議論
⇐各Sectionの中でAnnexやISOが参照される
Section8
Section5
実世界での試験
Section6
Section7
Section5
Section4.2.2
Section4.2.3
Section4.2.1
Annex1
Annex3
Annex4
Annex6
Annex5
Annex2
Annex6
Annex5
Annex7
Annex8
Annex9

## Slide 18
◾️4.2.1 審査
評価対象の明確な理解に基づく、安全性評価プロセスと機能安全性の検証
Section 4 ADSの安全要件、評価と検証の概要
◾️4.2.2 試験方法
目的と長所に合わせて各試験方法を使い分けることで、カバレッジを拡大
 | シュミレーション | トラック試験 | 実世界での試験
目的 | 物理的に再現するのが困難なものを含む、幅広い交通シナリオの検証 | 公道より閉鎖された制御条件下での、 ADS性能の物理的検証 | 公道での、高い忠実度でのDDT性能と、 ユーザインタラクションの安全性準拠の検証
長所 | ・スイープパラメータによるカバレッジ拡大 ・パラメータランダム化による低確率イベントの評価 ・トラック試験へ適用できる価値の高いシナリオの特定 ・基準DDT性能要件の例外 (交通ルールからの逸脱、回避操作、衝突結果など) をもたらすシナリオの特定 | 同じシナリオを実行した場合の、シュミレーションとの比較により、ツールチェーンの精度を評価 | 高い忠実性（例：他の道路利用者とのインタラクションや認識機能）を保証
参考 | Annex5 シュミレーションと信頼性評価 | Annex6 トラック試験と実世界での試験 | Annex6 トラック試験と実世界での試験
環境忠実度
検証するシナリオの数
審査：安全性評価プロセスの堅牢性と、車両の安全性を保証 試験方法：安全性評価のカバレッジ拡大
 | メーカの安全管理システム | ADSの安全性評価 | 試験環境の評価
目的 | 車両のライフサイクルを通じたプロセスの堅牢性の検証と 安全コンセプトを適用することにより特定されたリスクの軽減 | 特定されたリスクを軽減する一貫した安全コンセプトが 導入されていることを安全当局に証明する実証 | 検証の信頼性向上
評価 対象 | 安全ポリシー、安全リスク管理プロセス、設計と開発のプロセス、生産と導入のプロセス | 設計の安全性、ODD、交通シナリオ | 試験環境 [参考] Annex5 シュミレーションと信頼性評価

## Slide 19
Section 4 ADSの安全要件、評価と検証の概要
ODD枠組み：ODDを分析してシナリオとその動作性能を定義 ISMR：市場導入後のADSの継続的な評価と改善
◾️4.2.4 使用中の監視と報告(ISMR)
市場導入後のADS性能を評価し、安全リスクに対する改善を行う
 | 監視 | 報告
目的 | 新たなリスク傾向、実証された動作性能と矛盾する動作を特定し、安全性の継続的検証を実施すること | 安全上の懸念に対処する是正措置の着実な実施と、新しい交通シナリオの追加を含む検証の改善すること
手段 | 監視プログラムによる使用中のデータ収集 | 特定された安全関連の懸念事項を安全当局へ報告
参考 | Annex7 ISMRと安全要件のマトリクス Annex8 ISMR報告テンプレート Annex9 使用中の監視を効果的に実施するための推奨事項 | Annex7、Annex8、Annex9
 | ODD(運行設計領域) | シナリオ生成アプローチ | 動作性能 | シナリオ
目的 | 自動運転システムが機能するように設計された動作条件を定義すること | すべてのODDをカバーすること | 安全要件に準拠するADS応答を定義してADS評価を可能にすること | シナリオ生成アプローチにより網羅的に運転状況を定義してADS評価を可能にすること
参考 | Annex3 検証可能な性能基準を導くアプローチ |  |  | Annex4 交通シナリオ
◾️4.2.3 ODD枠組み
ODDを分析して、網羅的にカバーするシナリオを生成し、シナリオの条件に応答する動作性能を定義することにより、ADS評価を可能にする